## Slide 1
Reinforcement Learning-based Vehicle Simulation in CarMaker Environment
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
지도교수: 최종은
저자: 한재웅

## Slide 2
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.1 데이터 송수신
CarMaker – Simulink – Python 데이터 송수신
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
< Simulink - TCP/IP Send>
<Simulink TCP/IP Receive>
<CarMaker>
<Simulink>
<Python>

## Slide 3
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
1) Lane Change (ISO)
2) SLALOM
3) UTurn
4) CRC (정상원선회)
https://pdfs.semanticscholar.org/1af3/ca8f38ea45956a8fbf3399cbc43b1c0370b6.pdf

## Slide 4
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
5) 8자 선회반복
6) Parking Scenario
7) 카운터 스티어

## Slide 5
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.2 강화학습 환경 제작
Parallel Computing 기반의 Deep RL
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
많은 수의 Worker가 각각 시뮬레이션을 진행하고 이 때 얻은 데이터를 모아서 학습을 진행하는 Parallel Simulation 기반 방법론을 적용하여 CarMaker시뮬레이터와 연동
Parallel Computing이 적용된 강화학습 환경 구성도 (A3C)

## Slide 6
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.2 강화학습 환경 제작
Parallel Computing 기반의 Deep RL
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
SAC, PPO, A3C 등 다양한 강화학습 모델이 있는 stable-baselines3 이용
CMControlNode
CarMakerEnv
Train
Simulink - CarMaker와 직접 연동을 위한 클래스
강화학습에 사용할 수 있는 Gym Env 기반CarMaker 연동 클래스
Simulink - CarMaker와 직접 연동을 위한 코드
Parallel Computing을 구현하기 위해 벡터화된 모니터 사용

## Slide 7
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.2 강화학습 환경 제작
Parallel Computing 기반의 Deep RL
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
SAC, PPO, A3C 등 다양한 강화학습 모델이 있는 stable-baselines3 이용
CMControlNode
CarMakerEnv
Train

## Slide 8
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.2 강화학습 환경 제작
Parallel Computing 기반의 Deep RL
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
SAC, PPO, A3C 등 다양한 강화학습 모델이 있는 stable-baselines3 이용
CMControlNode
CaMakerEnv
Train

## Slide 9
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
3.1 시나리오별 학습 결과
Lane Change (ISO 3888-2)
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
SAC, PPO, A3C 등 다양한 강화학습 모델이 있는 stable-baselines3 이용

## Slide 10
<목차>
1. CarMaker 강화 학습 환경 제작
1.1 데이터 송수신
1.2 강화학습 환경 제작
2.1 테스트 시나리오 선정 및 제작
2.2 테스트 시나리오 평가 기준 설정
3. 학습 결과 및 결과 분석
3.1 시나리오별 학습 결과
3.2 IPG Driver와의 성능 비교
4. 추가연구
4.1 Hierarchical RL 방법론 적용
4.2 테스트 시나리오 추가 적용
2. 테스트 시나리오
1.2 강화학습 환경 제작
Parallel Computing 기반의 Deep RL
2
CarMaker 환경에서의 강화학습 기반 차량 시뮬레이션
SAC, PPO, A3C 등 다양한 강화학습 모델이 있는 stable-baselines3 이용
CMControlNode
CaMakerEnv
Train
Simulink - CarMaker와 직접 연동을 위한 클래스
강화학습에 사용할 수 있는 Gym Env 기반CarMaker 연동 클래스
Simulink - CarMaker와 직접 연동을 위한 코드
Parallel Computing을 구현하기 위해 벡터화된 모니터 사용

## Slide 11
<목차>
1. 지난 발표 요약
1.1 데이터 송수신
1.2 테스트 시나리오 제작
2. 진행 상황
2.1 강화학습 환경 제작
2.2
1.2.2 제목
2. 진행 상황
2.1 제목
2.1.1 제목
2.1.2 제목
2.2 제목
2.2.1 제목
2.2.2 제목
2. 진행 상황
1.1 강화학습 환경 제작
2
카메이커 어쩌구에 관한 연구

## Slide 12
<목차>
1. 지난 발표 요약
1.1 데이터 송수신
1.2 테스트 시나리오 제작
2. 진행 상황
2.1 강화학습 환경 제작
2.2
1.2.2 제목
2. 진행 상황
2.1 제목
2.1.1 제목
2.1.2 제목
2.2 제목
2.2.1 제목
2.2.2 제목
2. 진행 상황
1.1 강화학습 환경 제작
2
카메이커 어쩌구에 관한 연구

## Slide 13
1.1 Title Title Title
Subtitle Subtitle Subtitle
2
카메이커 어쩌구에 관한 연구